Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE - WYMAGANIA TECHNICZNE

## Stół operacyjny do cesarskich cięć:

Nazwa urządzenia: ................................................................................................................

Producent: ............................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ..................................................................................................................

Rok prod. …..r.

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej wymienione wymagania:

| lp. | Wartości wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | tak |  |
| 2 | Stół z układem sterowania elektryczno-hydraulicznym | tak |  |
| 3 | Maksymalna nośność kolumny max. 567 kg | tak |  |
| 4 | Zakres ruchu pionowego kolumny stołu (poziom płyty leża) min.630 - 1150 mm | tak |  |
| 6 | Segmenty stołu wyposażone w demontowane materace z pianki dwuwarstwowej o właściwościach przeciwodleżynowych i z pamięcią kształtu. Łączenia zapewniające szczelność i łatwość w czyszczeniu materacy środkami dezynfekcyjnymi. | tak |  |
| 7 | Niezależna regulacja każdego z segmentów nóg | tak |  |
| 9 | Zakres regulacji manualnej segmentu zagłówka - góra/dół + 45° / - 90° | tak |  |
| 10 | Przechył boczny +/- 20° | tak |  |
| 11 | Trendelenburg/ AntyTrendelenburg +/-30° | tak |  |
| 12 | Pozycje blatu względem kolumny: normalna i odwrotna 180° | tak |  |
| 13 | System zapobiegania kolizjom elementów ruchomych | tak |  |
| 14 | Sterowanie wszystkimi funkcjami stołu za pomocą pilota z podświetlanymi przyciskami | tak |  |
| 15 | Wskaźniki na pilocie: - włączony / wyłączony -zablokowany / odblokowany - tryby: pozycji odwrotnej i awaryjny -status naładowania akumulatora -osiągnięcie pozycji skrajnej ruchu segmentu | tak |  |
| 16 | Automatyczna pozycja zerowa (wyrównywanie pozycji leża z poziomowaniem segmentów) dostępna z jednego przycisku na pilocie | tak |  |
| 17 | Zaprogramowane automatyczne pozycje specjalne dostępne: zerowa, „Flex”, „Chair”, Trendelenburg, odwrotny Trendelenburg | tak |  |
| 18 | Pilot awaryjny umieszczony na kolumnie stołu operacyjnego | tak |  |
| 19 | Sterowanie manualne (hydrauliczne) wszystkimi podstawowymi funkcjami stołu (min. 14 funkcji) w przypadku awarii zasilania | tak |  |
| 20 | Liczba akumulatorów układu zasilającego stół min. 2 szt | tak |  |
| 21 | Max. czas ładowania akumulatora do osiągnięcia pełnego naładowania 12h | tak |  |
| 22 | Stopień ochrony obudowy stołu przed penetracją wody natryskiwanej IPX 4 | tak |  |
| 23 | Prowadnica kasety RTG na całej długości blatu | tak |  |
| 24 | Przezierność blatu na całej długości | tak |  |
| 25 | Szerokość blatu min. 530 mm | tak |  |
| 26 | Długość leża min. 2100 mm | tak |  |

Pozostałe wymagania

| 27 | Okres gwarancji na min. 60 m-ce | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | tak |  |
| 29 | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | tak |  |
| 30 | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | tak |  |
| 31 | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | tak |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | tak |  |
| 33 | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | tak |  |
| 34 | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | tak |  |
| 35 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  |
| 36 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy( godz. w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 48 godz. | tak |  |
| 37 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy ( godz. w dni od soboty do niedzieli oraz dni ustawowo wolne od pracy) max 72 godz. | tak |  |
| 38 | Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni | tak |  |

…..................................

Podpis Wykonawcy