Drukarka

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | Laserowa monochromatyczna |
| 2 | Rodzaj urządzenia | Wielofunkcyjna – druk/skan/kopia |
| 3 | Format | A4 |
| 4 | Wydajność tonera standardowego | do 9500 stron A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| 5 | Standardowa pamięć | 512 MB |
| 6 | Miesięczne obciążenie | do 80000 stron |
| 7 | Rozdzielczość druku mono | 600 x 600 dpi |
| 8 | Szybkość drukowania mono | Do 38 stron A4/min |
| 9 | Czas wydruku pierwszej strony | Do 9 sekund |
| 10 | Automatyczny druk dwustronny | tak |
| 11 | Skanowanie dwustronne | nie |
| 12 | Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200 x 1200 dpi |
| 13 | Szybkość kopiowania | Do 38 kopii/min (A4) |
| 14 | Standardowy język drukarki | PCL 5c, PCL 6, Postscript 3 |
| 15 | Standardowe rozwiązanie komunikacyjne | USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T |
| 16 | Obsługiwane systemy | Windows |
| 17 | Gwarancja | 12 miesięcy |
| 18 | Toner | Zintegrowany z bębnem stanowiący jeden materiał eksploatacyjny |
| 19 | Dodatkowe | Kabel zasilający |

W ofercie proszę podać producenta oraz model drukarki oraz koszt zakupu pojedynczej drukarki  brutto wraz z kosztami dostawy jeżeli takie będą miały miejsce.