Specyfikacja  techniczna gastroskopu wideo HDTV

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideo gastroskop z przyłączem do myjni |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |
|  | Wąskopasmowe obrazowanie poprzez filtr optyczny i cyfrowy – uwydatniające zmiany śluzówki i pomocne w ocenie marginesu | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt z 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej max 9,2mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy – min. 2,8mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. od 2 do 100mm | TAK |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: G:210o D: 90o L: 100o P: 100o | TAK |  |
|  | Pole widzenia min. 140o | TAK |  |
|  | Długość sondy roboczej min. 1030mm | TAK |  |
|  | Typ konektora-jednogniazdowy | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji | TAK |  |
|  | Adapter do posiadanej myjni ETD | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem Olympus serii CV-190 | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 m-ce | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
|  | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Termin dostawy do 35 dni od zamówienia/podpisania umowy | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni | TAK |  |

…………………………………………

Podpis Wykonawcy