Specyfikacja  techniczne duodenoskopu

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat duodenoskop |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Polna kompatybilność z torem wizyjnym serii EXERA III | TAK |  |
|  | Pole Widzenia 100o | TAK |  |
|  | Kierunek widzenia 15o | TAK |  |
|  | Głębia Ostrości 5-60 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewn. końcówki - 13,5 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewn. sondy - 11,3 mm | TAK |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki min.- G:120o D: 90o L:90o P:110o | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy 1240 mm | TAK |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego 4,2 mm | TAK |  |
|  | Mechanizm blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce sondy | TAK |  |
|  | Możliwość blokowania prowadnicy pod dwoma kątami | TAK |  |
|  | Jednorazowe osłony dystalne zapewniające lepszy dostęp do końcówki sondy w trakcie czyszczenia | TAK |  |
|  | Jednostopniowe złącze wodoodporne bez konieczności stosowania dodatkowej nasadki w trakcie czyszczenia | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na min. 36 m-ce | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
|  | 10 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów technicznych urządzenia zalecanych przez producenta w okresie trwania gwarancji min. 1 przegląd /rok | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji wykonywane będą na koszt dostawcy sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i na CD | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK |  |
|  | Wszystkie przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji udokumentowane będą wpisem do paszportu technicznego | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Termin dostawy do 3 tygodni od zamówienia/podpisania umowy | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej ( dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) max 5 dni | TAK |  |
|  | Nakładki jednorazowe 75 szt. | TAK |  |

…………………………………………

Podpis Wykonawcy