Załącznik nr 3

Testy do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2

CECHY METODYCZNE I UŻYTKOWE – PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Parametry graniczne | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test wykrywający antygen SARS -CoV-2 z białka nukleokapsydu w próbce wymazu z przedniej części nosa. |  |
| 2. | Test kasetkowy immunochromatograficzny |  |
| 3. | Odczyt wyniku testu -wizualny, bez konieczności użycia czytnika |  |
| 4. | Materiał nanoszony bezpośrednio z próbówki ekstrakcyjnej, bez konieczności pipetowania materiału na kasetkę. |  |
| 5. | Zestaw winien zawierać : test kasetkowy pakowany oddzielnie, wymazówkę, próbówkę , zatyczkę do próbówki. |  |
| 6. | Sterylna wymazówkę mająca zastosowanie do pobierania wymazu z przedniej części nosa na antygen SARS -CoV-2 |  |
| 7. | Procedura testu – bez pozostawiania wymazówki w próbówce , bez konieczności łamania wymazówki - brak ryzyka zatkania końcówki zakraplacza |  |
| 8. | Próbówka winna zawierać już odmierzony fabrycznie bufor reakcyjny,zatyczkę do probówki |  |
| 9. | Statyw na probówki |  |
| 10. | Ilość testów w opakowaniu : od 4 do 5 |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z testami zewnętrzne materiały kontrolne pozytywnye i negatywne w postaci gotowych do użycia wymazówek - bez konieczności niezależnej rekonstytucji materiału kontrolnego |  |
| 12. | Potwierdzona w metodyce kompatybilność materiałów kontrolnych z oferowanym testem |  |
| 13. | Materiały kontrolne winny pochodzić od tego samego producenta co producent testów |  |
| 14. | Wymazówki kontrolne w oddzielnych opakowaniach niż testy. |  |
| 15. | Na każde 200 testów co najmniej 1 kontrola pozytywna i 1 kontrola negatywna |  |
| 16. | Czułość testu min. 97% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce wyznaczana względem metody PCR |  |
| 17. | Swoistość testu min. 99% we wszystkich badaniach wskazanych w metodyce wyznaczana względem metody PCR |  |
| 18. | Odczyt wyniku - od 15 minut do 20 minut |  |
| 19. | Wykonawca dostarczy nieodpłatnie próbekę oferowanego produktu przed terminem składania ofert w ilości co najmniej 1 opakowania testów i materiałów kontrolnych celem potwierdzenia spełniania wymananych parametrów |  |
| 20. | Wykonawca dostarczy pełną dokumentację potwierdzającą wymogi wskazane w postępowaniu w tym kopię ulotki metodycznej, instrukcji wykonania testu w języku polskim i angielskim oraz deklaracji zgodności |  |
| 21. | Termin przydatności testów ,kontroli do użycia- co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

…………………………….

Podpis Wykonawcy